表1   2023年第三季度环评文件复核成绩

| 序号 | 项目名称 | 编制单位 | 环评类型 | 质量评分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 福建永荣锦江股份有限公司年产1万吨低碳再生切片、改性工塑项目 | 中检集团福建创信环保科技有限公司 | 报告表 | 70 |
| 2 | 福建八面将食品科技有限公司八面将食品生产线项目 | 福建中森亚环保科技有限公司 | 报告表 | 69 |
| 3 | 福州市仓山区安然宠物医院项目 | 喆枘鑫（厦门）环保科技有限公司 | 报告表 | 68.5 |
| 4 | 福建省福州市连江县宏康食品有限公司牛、羊屠宰项目 | 福州沁洋环保科技有限公司 | 报告表 | 67.5 |
| 5 | 福州万景新材料有限公司氢能利用与全降解新材料项目（一期） | 福建省石油化学工业设计院有限公司 | 报告书 | 66.5 |
| *6 | 福州博达企业管理咨询服务有限公司智能通信元器件生产基地及相关人力资源配套项目 | 深圳市吉新环保科技有限公司 | 报告表 | 64 |
| 7 | 福州华煦济康医院扩建项目 | 福州朴诚至信环保科技有限公司 | 报告表 | 62.5 |
| 8 | 福建省裕源再生资源利用有限公司报废机动车拆解扩建项目 | 福建中森亚环保科技有限公司 | 报告表 | 62 |
| 9 | 福建新晶润涂料科技有限公司年加工腻子粉8000吨、干粉砂浆2000吨项目 | 福建鑫威帆环保科技有限公司 | 报告表 | 61.5 |
| 10 | 食品包装袋生产制造项目 | 福州华冠环保有限公司 | 报告表 | 61 |
| 11 | 福建晟塑科技有限公司新能源配套管材、型材塑胶制品生产项目 | 福建创达环保科技有限公司 | 报告表 | 47.5 |

带*的为告知承诺制项目

表2复核不合格的环评文件情况

| 序号 | 项目名称 | 审批部门 | 编制单位 | 编制 主持人 | 质量评分 | 主要问题 | 拟失信记分情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 福建晟塑科技有限公司新能源配套管材、型材塑胶制品生产项目 | 福州市罗源生态环境局 | 福建创达环保科技有限公司 | 赵 玖 | 47.5 | 1.①大气污染因子识别不全，遗漏特征污染物。本项目原料为聚碳酸酯(PC)和ABS树脂，根据《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）“使用除聚氯乙烯以外的树脂生产塑料制品的排污单位执行GB31572，还应选取适用的合成树脂类型对应的污染物作为特征控制指标”，根据《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015），适用ABS树脂的污染因子包括非甲烷总烃、苯乙烯、丙烯腈、1,3-丁二烯、甲苯、乙苯，适用聚碳酸酯的污染因子包括非甲烷总烃、酚类、氯苯类、二氯甲烷。报告中废气污染因子仅考虑非甲烷总烃、苯乙烯，遗漏丙烯腈、1,3-丁二烯、甲苯、乙苯、酚类、氯苯类、二氯甲烷。 ②遗漏产污环节。根据生产工艺分析，项目存在混料工序，应分析混料废气，污染因子为颗粒物。 2.①该环评报告以《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部公告2021年 第24号）292塑料制品行业系数手册中“2922 塑料板、管、型材制造行业系数表”的产排污系数作为评价依据。该环评提出风机风量为15000m3/h，即20万m3/t，远超过《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部公告2021年第24号）中“7万m3/t”，导致非甲烷总烃产生浓度6mg/m3，苯乙烯产生浓度0.04mg/m3，产生浓度偏低。 ②根据《国家危险废物名录》（2021年），该项目废活性炭类别应属于“HW49其他废物”，因此，该环评报告列为“HW49染料、涂料”是错误的。 3.根据上述意见1，废气污染因子涉及二氯甲烷，属于《有毒有害大气污染物名录（2018年）》中所列有毒有害大气污染物，且项目周边500m范围内有环境空气保护目标（西南侧185m小获村），根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》应设置大气专项评价，但报告未设置大气专项评价。 4.该环评指出“挤出成型工艺过程温度一般控制在160～240℃”，该环评报告未说明所采取的烟气降温措施，因此，表4-7废气污染物排放源信息汇总表中温度25度是错误的。 5.①活性炭处理工艺可行性论证不符合相关规定。根据《吸附法工业有机废气治理工程技术规范（HJ 2026-2013），废气处理设施烟气温度要低于40度。该项目生产环节温度是160~240度，该环评报告未说明所采取的烟气降温措施。因此，烟气温度远超过《吸附法工业有机废气治理工程技术规范（HJ 2026-2013）要求。 ②废气收集、处理工艺不合理。从图2-2可以看出，精雕、检验等环节废气进入破碎处理工艺，精雕、检验等环节产生的粉尘颗粒物较小，无需进行破碎，直接进入布袋除尘器即可，一旦上述气体先进入破碎处理工艺，将增加破碎环节废气量，降低破碎效率，该环评报告对废气处理工艺可行性论证不足。 ③该环评报告指出“废漆渣应采用钢圆桶、钢罐或塑料制品（内衬PVC塑料袋）等容器装置盛装。所用装满待运走的容器或贮罐都应清楚地标明内盛物的类别与危害说明，以及数量和装进日期，设置危险废物识别标志”，该项目无喷漆工艺，无漆渣产生。 ④该环评报告“五、环境保护措施监督检查清单”未对“厂区内监控点1h平均浓度值”提出监测要求。 | 根据《建设项目环境影响报告书（表）编制监督管理办法》第二十六条第一款第（二）、（三）、（五）、（十）项及《建设项目环境影响报告书（表）编制单位和编制人员失信行为记分办法》第七条，拟对编制单位及编制人员分别失信记分5分。 |